## Slide 1
架空案件の要件定義
ネットワーク更改・AWS移行
要件定義書
株式会社サンプル機工（架空）
センター1拠点・事業所3拠点
ダミー案件 ／ 設計入力用 ／ 第1.0版 ／ 2026年9月27日
Notes: 検証用の架空案件。ユーザー指定の背景以外の人数・台数・アドレス・日付・性能値はシナリオ上の仮定。
外部案件資料の引用なし。

## Slide 2
本書の位置づけと記載区分
実案件の情報を含まない、設計・資料生成の検証用シナリオ。
区分 | 本書での扱い
与件 | センターと3事業所、閉域網上のIPsec、WANルータ・PoE・無線LAN、RADIUS認証。保守更新に合 わせてAWSへ一部移行する。
架空の現行事実 | 会社、人数、機器台数、IP、障害履歴、契約期限は本書で設定したダミー情報。実機の調査結果で はない。
必須／希望／参考案 | 必須は検収対象。希望は費用・効果を評価して採否を決める。参考案は設計候補であり、確定設定 として扱わない。
未決事項 | Q-01〜Q-08は回答待ち。設計者は質問票へ転記し、合意前に機種・設定値・認証情報を補完しない。
本文の要件IDを設計書・パラメータ・Config・試験項目の追跡キーとして使用する。
株式会社サンプル機工（架空） ／ 要件定義書 v1.0
02
Notes: 検証用の架空案件。ユーザー指定の背景以外の人数・台数・アドレス・日付・性能値はシナリオ上の仮定。
外部案件資料の引用なし。

## Slide 3
更改の背景と事業目標
2027年6月末の保守契約満了までに、段階移行を完了する。
項目 | 架空案件の前提・要求
事業背景 | 精密部品の製造・販売。情報システム担当4名が4拠点を管理。現行ネットワークは2021年導入、在 宅勤務増加と端末増により負荷が上昇。
REQ-BIZ-01 必須 | WANルータ、PoEスイッチ、AP、センター境界FWを更改し、検収後5年間の保守と更新計画を提示す る。
REQ-BIZ-02 必須 | 認証、DNS、ファイル共有、社内ポータル、監視・ログをAWSへ移行。生産制御と一部連携サーバは センターに残す。
REQ-BIZ-03 必須 | 2027年6月20日までに最終検収。旧機器は6月30日まで切戻し可能な状態で保管する。契約満了は メーカーEOLとは別の設定。
予算上限は未決（Q-01）。初期費用と5年間の運用費を分けて見積もる。
株式会社サンプル機工（架空） ／ 要件定義書 v1.0
03
Notes: 検証用の架空案件。ユーザー指定の背景以外の人数・台数・アドレス・日付・性能値はシナリオ上の仮定。
外部案件資料の引用なし。

## Slide 4
拠点・利用者・接続端末の規模
現員300名、3年後360名を想定。端末数は人数とは別に設計する。
拠点／役割 | 従業員 | 管理端末 | 無線同時接続 現行ピーク／設計値 | 現行AP
CTR センター／本社・情報基盤 | 120名 | 150台 | 100台 ／ 150台 | 8台
BR1 東事業所／営業・設計 | 80名 | 100台 | 65台 ／ 100台 | 6台
BR2 西事業所／製造・物流 | 60名 | 80台 | 45台 ／ 70台 | 5台
BR3 南事業所／保守・営業 | 40名 | 50台 | 30台 ／ 50台 | 3台
合計 | 300名 | 380台 | 240台 ／ 370台 | 22台
管理端末はPC・業務タブレット。プリンタ等は別途CTR 20台、BR1 12台、BR2 18台、BR3 8台。来訪者は各拠点最大20台を別枠で収容。
株式会社サンプル機工（架空） ／ 要件定義書 v1.0
04
Notes: 検証用の架空案件。ユーザー指定の背景以外の人数・台数・アドレス・日付・性能値はシナリオ上の仮定。
外部案件資料の引用なし。

## Slide 5
現行のLAN・機器構成
各LANはWANルータ、PoEスイッチ、APの順に接続。サーバはセンターに集中。
拠点 | 現行構成・数量 | 単一障害点／補足
CTR | WANルータ2台（待機系あり） PoEスイッチ48ポート×4台、AP×8台 境界FW×2台、サーバ接続SW×2台 | 閉域アクセス回線は1本。 RADIUSは仮想サーバ1台。 サーバ接続SWはPoE集計外。
BR1 | WANルータ1台 PoEスイッチ48ポート×3台、AP×6台 | ルータ・回線が単一。 SW上位接続は1Gbps。
BR2 | WANルータ1台 PoEスイッチ48ポート×2台、AP×5台 | 一部製造端末は有線。 PoE電力の実測値が未取得。
BR3 | WANルータ1台 PoEスイッチ48ポート×2台、AP×3台 | 予備APなし。 障害時は翌営業日対応。
現行はベンダー非特定の架空機器。新機種は性能・相互接続試験と保守条件で選定する（Q-02）。
株式会社サンプル機工（架空） ／ 要件定義書 v1.0
05
Notes: 検証用の架空案件。ユーザー指定の背景以外の人数・台数・アドレス・日付・性能値はシナリオ上の仮定。
外部案件資料の引用なし。

## Slide 6
現行WANとIPsecの設定
閉域網は通信経路を分離し、拠点間の暗号化はIPsecで実施する。
項目 | 架空の現行設定
回線・接続形態 | 閉域IP-VPN。CTR 200Mbps、BR1 100Mbps、BR2 100Mbps、BR3 50Mbps。各事業所からCTRへ のハブ＆スポーク。拠点間通信はCTR経由。
トンネル・暗号 | 事業所ごとに論理IPsecトンネル1本。IKEv2、PSK、AES-256-CBC／SHA-256、DH14、PFS14。 IKE 28,800秒、IPsec 3,600秒。鍵値は掲載しない。
アドレス・経路 | 閉域WAN側は10.255.0.0/24から払い出し。CTR仮想IP .10、BR1 .21、BR2 .22、BR3 .23。 各拠点の経路は静的、アンダーレイとトンネル経路は分離。
インターネット出口 | 業務通信はCTRのFWと1Gbps回線に集約。拠点インターネット回線とゲストSSIDは未導入。IPsec DPD 10秒×3回、内側MTU 1400は現行設定値。
MTU、DPD、暗号条件は新機器・AWSとの相互接続評価で再決定する。現行値をそのまま転記しない。
株式会社サンプル機工（架空） ／ 要件定義書 v1.0
06
Notes: 検証用の架空案件。ユーザー指定の背景以外の人数・台数・アドレス・日付・性能値はシナリオ上の仮定。
外部案件資料の引用なし。

## Slide 7
現行IPアドレス・VLAN台帳
拠点ごとに第2オクテットを分け、VLAN IDは全拠点で統一している。
用途／VLAN | CTR | BR1 | BR2 | BR3
有線業務／10 | 10.10.10.0/24 | 10.20.10.0/24 | 10.30.10.0/24 | 10.40.10.0/24
社内無線／20 | 10.10.20.0/24 | 10.20.20.0/24 | 10.30.20.0/24 | 10.40.20.0/24
プリンタ等／30 | 10.10.30.0/24 | 10.20.30.0/24 | 10.30.30.0/24 | 10.40.30.0/24
管理／99 | 10.10.99.0/24 | 10.20.99.0/24 | 10.30.99.0/24 | 10.40.99.0/24
サーバ／100 | 10.10.100.0/24 | なし | なし | なし
各GWは.1。VLAN10・20は各拠点ルータがDHCP配布（.50〜.230、8時間）。VLAN30・99・100は固定。10.0.0.0/8全体を一括広告しない。
株式会社サンプル機工（架空） ／ 要件定義書 v1.0
07
Notes: 検証用の架空案件。ユーザー指定の背景以外の人数・台数・アドレス・日付・性能値はシナリオ上の仮定。
外部案件資料の引用なし。

## Slide 8
現行の無線LAN・認証基盤
センターのNPSとAD DSに依存し、WAN断時の新規認証が業務リスクとなっている。
項目 | 架空の現行設定
無線LAN | SSID：SK-CORP。WPA2-Enterprise、802.1X／PEAP-MSCHAPv2。各APはローカル転送・分散管 理。利用者はVLAN20、AP管理はVLAN99。
RADIUS | CTR-NPS01：10.10.100.20。APがRADIUSクライアント。認証UDP1812、Accounting UDP1813。各APの管理IPを登録し、共有秘密は機器別に管理。
AD DS・DNS | CTR-DC01：10.10.100.10、CTR-DC02：10.10.100.11。ADドメインcorp.example.com。 NPSはAD参加。端末はDNSとサーバ証明書の検証に依存。
障害時の現状 | 2026年5月に閉域回線断が45分発生。新規無線接続は不可、既存接続も再認証で切断。RADIUS無応 答で認証を省略する運用は行っていない。
example.comとすべてのアドレスはダミー用途。実在する会社・環境の値を含まない。
株式会社サンプル機工（架空） ／ 要件定義書 v1.0
08
Notes: 検証用の架空案件。ユーザー指定の背景以外の人数・台数・アドレス・日付・性能値はシナリオ上の仮定。
外部案件資料の引用なし。

## Slide 9
現行システムと移行先
認証を含む情報系基盤をAWSへ移し、装置依存の業務だけをオンプレミスに残す。
システム／現行IP | 移行方針 | 継続条件
AD DS・DNS .10／.11 NPS .20 | AWS EC2へ役割を移行。 AD・DNSとNPSは別サーバ各2台。 | 既存ADドメインと利用者IDを維持。 認証サーバの二重化を必須とする。
ファイル .30／ポータル .40 | AWSへ移行。ファイル2TB、 ポータルはHTTPS利用。 | パス・FQDNの変更を最小化。 データ整合性とアクセス権を照合。
監視・ログ .50 オンライン発行CA .60 | AWSへ移行。オフライン ルートCAはオフライン保管を継続。 | ログ欠落・証明書期限切れを監視。 CRL公開先を端末から到達可能にする。
生産管理 .70／装置連携 .80 | CTRの10.10.100.0/24に残置。 サーバ更新・アプリ改修は対象外。 | 固定IPを維持。BR2製造端末から 低遅延通信が必要。依存先を確認。
現行IPの省略部分は10.10.100。AWS上の製品・OS版・ファイル方式はQ-03で決定する。
株式会社サンプル機工（架空） ／ 要件定義書 v1.0
09
Notes: 検証用の架空案件。ユーザー指定の背景以外の人数・台数・アドレス・日付・性能値はシナリオ上の仮定。
外部案件資料の引用なし。

## Slide 10
現行課題と改善要求
可用性だけでなく、設計情報の散在と変更時の確認漏れを解消する。
課題 | 架空の観測・背景 | 改善要求
認証・回線への依存 | NPS単一構成。全拠点のWeb通信が CTRに集中し、センター障害が波及。 | REQ-AVL-01 必須 単一回線・単一装置障害の影響を限定。
帯域逼迫 | BR3の閉域回線は月末の業務時間帯に 5分平均85％。ファイル転送が競合。 | REQ-PER-01 必須 設計負荷時の遅延と帯域余裕を確保。
無線の混雑 | BR1会議室でピーク時1APあたり45台。 一部倉庫に電波が弱い場所がある。 | REQ-WLAN-01 必須 現地調査と負荷試験で配置を決定。
管理情報の不整合 | 機器台帳・IP台帳・Configを別管理。 故障交換後の台帳更新が遅れている。 | REQ-DOC-01 必須 成果物間のIP・VLAN・ホスト名を一致。
観測値・障害履歴はすべてシナリオ用の仮定。改善効果の実測値ではない。
株式会社サンプル機工（架空） ／ 要件定義書 v1.0
10
Notes: 検証用の架空案件。ユーザー指定の背景以外の人数・台数・アドレス・日付・性能値はシナリオ上の仮定。
外部案件資料の引用なし。

## Slide 11
プロジェクトの範囲と分担
ネットワークとクラウド基盤の責任範囲を分け、接続試験は共同で実施する。
担当 | 対象範囲 | 範囲外／引継ぎ条件
ネットワーク担当 | 4拠点のルータ・FW・PoE・AP、回線、 IPsec、経路、VLAN、DHCP、ACL。 AWS接続側のBGP条件を共同設計。 | 建屋増築・全面配線更新は対象外。 ケーブル・UPSは調査後に不足分を見 積。
クラウド・ID担当 | AWSネットワーク、EC2、AD・DNS、 NPS、PKI、監視・バックアップ。 セキュリティグループと経路を設計。 | アプリコード改修は対象外。 移行手順・復旧手順をNW担当へ提示。
業務担当・発注者 | ファイル・ポータルのデータ移行、 生産管理の受入試験、停止承認。 | 業務整合性と利用者周知に責任。 設計・例外・検収は発注者が承認。
REQ-SCP-01 必須 | NW、ID、業務の依存関係と作業順を 統合移行計画へまとめる。 | 個別担当の完了だけで検収しない。 拠点端末から業務完了まで確認する。
本書は要求を定義する。完成Config、最終配線図、機種別コマンドは後続設計で作成する。
株式会社サンプル機工（架空） ／ 要件定義書 v1.0
11
Notes: 検証用の架空案件。ユーザー指定の背景以外の人数・台数・アドレス・日付・性能値はシナリオ上の仮定。
外部案件資料の引用なし。

## Slide 12
更改後のWAN接続要件
残置業務向けの閉域網を維持し、AWSは各拠点から直接接続する。
要件ID／優先度 | 要求 | 参考案・設計確認
REQ-WAN-01 必須 | 閉域網上のIPsecを継続し、CTR残置業務と 許可した拠点間通信を収容する。 AWS接続と閉域網の障害影響を分離する。 | 閉域回線の帯域は実測で再評価。 残置業務の回線二重化は希望。
REQ-WAN-02 必須 | 各拠点にISPを分けたインターネット2回線を 用意し、AWSへ暗号化接続する。 1回線の障害で新規認証を継続できること。 | ルータ／FWを2台構成とし、 回線・電源・収容局の共通故障点 を確認する。
REQ-WAN-03 必須 | VPNには必要な拠点LAN経路のみ広告し、 拠点LANの送信元IPを維持する。 経路ループ・不要な拠点間中継を防止する。 | AWS Transit Gateway、BGP、 回線別Customer Gatewayを候補。 NAT対象とVPN対象を分離。
REQ-WAN-04 希望 | 業務Webとゲスト通信は各拠点から インターネットへ出し、FWで制御する。 | 出口分散の監査・URL制御方式と 追加費用をQ-04で決定する。
参考案は4拠点×2 VPN接続×2トンネル＝16トンネル。2トンネルだけでは拠点側装置・回線は二重化できない。
株式会社サンプル機工（架空） ／ 要件定義書 v1.0
12
Notes: 検証用の架空案件。ユーザー指定の背景以外の人数・台数・アドレス・日付・性能値はシナリオ上の仮定。
技術仕様の参考資料（2026-09-27確認）：
https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/how_it_works.html
https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/vpn-redundant-connection.html

## Slide 13
LAN・PoE・無線LANの要求
既存LANのアドレスを維持し、無線容量と給電・上位接続の余裕を確保する。
要件ID／優先度 | 要求・検収条件
REQ-LAN-01 必須 | 既存VLAN10・20・30・99のアドレスとGW .1を維持。新機器の冗長方式、DHCP状態同期、切替 時のARP更新を設計する。拠点間でL2延伸しない。
REQ-LAN-02 必須 | 各スイッチは収容ポートの20％以上を空きとし、設計時の最大PoE負荷に対して20％以上の電力 余裕を持つ。APの最大消費電力と給電規格で算定する。
REQ-WLAN-01 必須 | 管理区域でRSSI -67dBm以上、SNR 25dB以上を測定点の95％以上で満たす。測定点は事前承認。 5GHzを主利用とし、2.4GHzは必要端末向けに限定する。
REQ-WLAN-02 必須 | 社内SSID SK-CORPはVLAN20を継続。ゲストSSID SK-GUEST／VLAN40を新設し、インターネ ットのみ許可。社内・管理・AWSへの経路を遮断する。
REQ-WLAN-03 希望 | APはWi-Fi 6以上を候補とし、必要箇所の上位接続を高速化。AP台数は現行22台を基準に現地 調査で確定し、台数維持を制約にしない。
PoE余裕の定義：機器の給電可能容量≧接続機器の最大消費電力合計×1.2。給電停止時のAP復旧も試験する。
株式会社サンプル機工（架空） ／ 要件定義書 v1.0
13
Notes: 検証用の架空案件。ユーザー指定の背景以外の人数・台数・アドレス・日付・性能値はシナリオ上の仮定。
外部案件資料の引用なし。

## Slide 14
AWS・認証基盤の配置要件
認証関連の役割を2つのAZに分散し、認証のためのネットワークを先に確立する。
要件ID／優先度 | 要求 | 参考配置
REQ-CLD-01 必須 | AWS東京リージョンを使用。AD・DNSと NPSはそれぞれ異なるAZに2台配置し、 プライベートIPのみで提供する。 | VPC 10.100.0.0/16。 基盤系と業務系のサブネット を分離する。
REQ-ID-01 必須 | 既存ADドメインを維持し、AD・DNSの 複製を先行。NPSの参照先と証明書を確認後、 APに新旧RADIUSを段階登録する。 | 新NPS×2を優先し、移行中は 旧NPSを管理された待機先に する。恒久残置はしない。
REQ-CLD-02 必須 | DHCPは拠点内で継続。VPN装置の起動・ トンネル確立をRADIUS認証に依存させない。 DNS・NTP・失効情報への到達性を設計する。 | 管理アクセスはAWS側の 運用経路を別途確保。 認証の循環依存を避ける。
REQ-CLD-03 必須 | クラウドの経路、アクセス制御、ログ、 バックアップを設計書と構成管理に含める。 アカウント・IAM権限は発注者が承認する。 | マルチリージョンDRは対象外。 AZ障害とリージョン障害を 分けて扱う。
AWSのサーバ・サービス構成は設計候補。採用製品、運用主体、ライセンスと復旧方式はQ-03・Q-06で確定。
株式会社サンプル機工（架空） ／ 要件定義書 v1.0
14
Notes: 検証用の架空案件。ユーザー指定の背景以外の人数・台数・アドレス・日付・性能値はシナリオ上の仮定。
外部案件資料の引用なし。

## Slide 15
更改後のアドレス予約案
既存4拠点のセグメントを維持し、AWS用に重複しない領域を予約する。
対象 | 予約案 | 状態・制約
既存LAN／ゲスト | 10.{10,20,30,40}.{10,20,30,99}.0/24 新VLAN40：各拠点10.x.40.0/24 | 既存は維持必須。 ゲストは例：CTR 10.10.40.0/24。
AWS基盤系／AZ別 | 10.100.10.0/24、10.100.11.0/24 AD/DNS：.10.10、.11.10 NPS：.10.20、.11.20 | 左記サーバIPの先頭は10.100。 AZ名・サブネットは参考案。
AWS業務・運用系 | 業務：10.100.20.0/24、.21.0/24 運用：10.100.30.0/24、.31.0/24 | 省略部分の先頭は10.100。 サーバIPは後続台帳で確定。
BGP・公開IP・命名 | 拠点ASN：CTR 65010、BR1 65020、 BR2 65030、BR3 65040。TGW 64512。 新ホスト名例：BR1-WAN01、BR1-AP01 | ASNは重複確認前の予約案。 公開IPとトンネル内側IPは未定。 鍵・パスワードは台帳へ記載しない。
REQ-ADR-01 必須：経路広告は実在する必要セグメントへ限定。AWS・閉域・既存拠点・接続先との重複を全件照合する。
株式会社サンプル機工（架空） ／ 要件定義書 v1.0
15
Notes: 検証用の架空案件。ユーザー指定の背景以外の人数・台数・アドレス・日付・性能値はシナリオ上の仮定。
外部案件資料の引用なし。

## Slide 16
通信要件と許可方針
業務通信と基盤通信を分け、許可した送信元・宛先・サービスだけを通す。
ID／送信元 | 宛先 | 通信・条件
FLOW-01／全拠点AP管理IP | AWS NPS 2台 | UDP1812・1813。IPsec内で送信、送信元をNATし ない。APごとにRADIUS登録。
FLOW-02／管理端末・基盤サーバ | AWS AD・DNS／PKI／NTP | DNS、AD、時刻同期、CRL配布。ADのRPC動的ポート を含む一覧をID担当が確定（Q-05）。
FLOW-03／業務VLAN10・20 | AWSファイル／ポータル | SMB TCP445、HTTPS TCP443。必要な利用者・端 末だけ許可。インターネットへSMBを公開しない。
FLOW-04／BR2製造端末 | CTR生産管理・装置連携 | HTTPS TCP443、連携TCP8443を仮定。現行通信採 取で照合し、追加ポートは承認する。
FLOW-05／運用端末・ゲスト | 管理対象／インターネット | 運用は踏み台からSSH・HTTPS・SNMPv3等。ゲスト は承認済みDNSとWebのみ。社内宛を拒否。
REQ-SEC-01 必須：本表を通信マトリクスへ展開し、戻り通信、方向、ログ、期限を定義。any-anyの恒久許可を禁止する。
株式会社サンプル機工（架空） ／ 要件定義書 v1.0
16
Notes: 検証用の架空案件。ユーザー指定の背景以外の人数・台数・アドレス・日付・性能値はシナリオ上の仮定。
外部案件資料の引用なし。

## Slide 17
認証・証明書の移行要件
まず既存方式でAWS移行を安定させ、その後に端末証明書方式へ切り替える。
要件ID／優先度 | 要求・例外の扱い
REQ-ID-02 必須 | AWS移行時はPEAP-MSCHAPv2の互換性を維持。その後、管理端末をEAP-TLSへ段階移行し、最 終検収までに全対象端末の接続を確認する。
REQ-ID-03 必須 | クライアントとNPSの証明書を配布・更新・失効できること。サーバ名、信頼CA、用途、有効期 限、失効確認を検証し、失効・期限切れ証明書の拒否を試験する。
REQ-ID-04 必須 | NPS 1台停止時はもう1台で認証を継続。両系に到達不能の場合は新規認証を拒否し、認証なし で社内VLANへ接続させない。既存接続の扱いはQ-07で確定。
REQ-ID-05 必須 | EAP-TLS非対応端末は一覧化し、期限付き例外を承認する。無条件の共通PSK・MAC認証への置 換を禁止。必要時は用途別VLANと通信制限を設ける。
REQ-ID-06 必須 | 移行期間の新旧NPS間でポリシー差分を管理し、旧方式・旧NPSの廃止条件を定義。証明書配布 経路は無線未接続端末でも利用できるよう用意する。
PKIの配置だけではEAP-TLSは成立しない。端末管理・信頼設定・失効確認を含む試験で判定する。
株式会社サンプル機工（架空） ／ 要件定義書 v1.0
17
Notes: 検証用の架空案件。ユーザー指定の背景以外の人数・台数・アドレス・日付・性能値はシナリオ上の仮定。
技術仕様の参考資料（2026-09-27確認）：
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/nps/nps-plan-server
https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/networking/certificate-requirements-eap-tls-peap

## Slide 18
可用性と障害時の業務継続
AWS認証の継続と、センターに残る業務の継続を別の基準で評価する。
要件ID／障害 | 必須の動作 | 対象外・許容する制約
REQ-AVL-01 回線／WAN装置1系断 | 各拠点のAWS通信は60秒以内に回復。 既存セッションの再接続は許容するが、 新規の認証・業務接続を再開できること。 | 物理経路の完全分離は キャリア調査で確認。 PoE単体故障は別扱い。
REQ-AVL-02 NPS1台／1AZ障害 | NPS単体故障は新規認証30秒以内に成功。 1AZ障害時も残存AZでAD・DNS・認証を継続。 負荷試験で残存系の処理能力を確認。 | ファイル・業務アプリは 別途RTO／RPOに従う。
REQ-AVL-03 拠点の両ISP断 | AWS新規認証は停止を許容。 閉域網が生存していれば、認証済み端末や 有線端末による残置業務を可能な範囲で継続。 | 認証を省略した接続は禁止。 既存無線の維持時間は Q-07の確認事項。
REQ-AVL-04 CTR全停止 | 事業所からAWS認証・情報系業務は継続。 残置生産管理とCTR経由の拠点間通信は停止を 許容。センター復旧手順を整備する。 | AWSリージョン全停止の 即時継続は対象外。 復旧目標はQ-06で合意。
障害の発生時刻から、端末の新規認証・業務疎通が成功するまでを測定する。トンネルUPだけで合格にしない。
株式会社サンプル機工（架空） ／ 要件定義書 v1.0
18
Notes: 検証用の架空案件。ユーザー指定の背景以外の人数・台数・アドレス・日付・性能値はシナリオ上の仮定。
外部案件資料の引用なし。

## Slide 19
性能・容量・応答時間の基準
製品の公称値ではなく、暗号化・検査を有効にした状態で評価する。
要件ID／優先度 | 合格基準・測定条件
REQ-PER-01 必須 | AWS向け暗号化通信の必要実効帯域はCTR 200、BR1 100、BR2 100、BR3 50Mbps。各拠点で 片系回線・装置だけでも確保。制御可能な試験区間で測定する。
REQ-PER-02 必須 | 繁忙時想定トラフィックで、端末からAWS基盤サーバへのRTTは95パーセンタイル50ms以内、損 失率0.1％以下を30分測定。インターネット回線のSLA保証値とは区別する。
REQ-PER-03 必須 | 平常時の新規802.1X認証は95％が5秒以内。全社合計100台が60秒内に再認証する負荷試験で、 正当な認証要求の成功率99％以上。失敗要求は原因を記録する。
REQ-PER-04 必須 | 社内無線は拠点別設計同時接続数で試験。来訪者20台／拠点は別負荷。業務アプリ応答の判定値 とテストデータは業務担当が基本設計終了までに承認する。
REQ-PER-05 必須 | 端末・通信量は3年間で20％増を想定。IP枯渇、PoE、CPU、メモリ、ログ容量を試算し、通常 ピークのCPU・メモリ使用率70％以下を設計目標とする。
試験機材の上限と本番回線の変動を記録する。未達時は原因を切り分け、要件緩和は発注者の承認事項とする。
株式会社サンプル機工（架空） ／ 要件定義書 v1.0
19
Notes: 検証用の架空案件。ユーザー指定の背景以外の人数・台数・アドレス・日付・性能値はシナリオ上の仮定。
外部案件資料の引用なし。

## Slide 20
セキュリティ・監視・運用要件
管理経路を限定し、障害と設定変更を追跡できる状態を維持する。
要件ID／優先度 | 要求
REQ-SEC-02 必須 | 管理アクセスは承認済み運用端末・踏み台に限定。個人ID、最小権限、可能な範囲のMFAを適用。 緊急用ローカルIDは封印管理し、利用履歴を記録する。
REQ-OPS-01 必須 | 回線、IPsec・BGP、装置、PoE、AP、RADIUS、証明書期限、AD・DNSを監視。重大障害は検知 から5分以内に担当へ通知。端末視点の認証監視も設ける。
REQ-OPS-02 必須 | 機器・認証・FW・AWS操作ログは検索可能90日、保管1年。時刻誤差は60秒以内。回線断時のロ ーカル保持容量と再送方法を製品ごとに明記する。
REQ-OPS-03 必須 | 機器Configは変更直後と日次にバックアップ。暗号化・アクセス制限を適用し、代表機器の復 元試験を行う。鍵やパスワードは成果物・ソース管理に平文保存しない。
REQ-OPS-04 必須 | 障害受付は24時間。一次切分け30分以内、業務影響の通知と保守連絡先を整備。AP・PoE故障で の部分停止は4時間以内の暫定復旧を目標に予備品を設計する。
ログに含まれる利用者IDや端末情報は権限と保存期間を制限。監視基盤停止時の代替連絡手順も引継ぎ対象。
株式会社サンプル機工（架空） ／ 要件定義書 v1.0
20
Notes: 検証用の架空案件。ユーザー指定の背景以外の人数・台数・アドレス・日付・性能値はシナリオ上の仮定。
外部案件資料の引用なし。

## Slide 21
移行工程と判定ゲート
クラウド接続・ID基盤を先行し、拠点更改と認証方式変更を分けて実施する。
時期／ゲート | 作業 | 次工程へ進む条件
2026年10〜12月／G1 | 現地調査、要件確定、基本・詳細設計。 回線手配、台帳・業務通信の確認。 | Q-01〜Q-08の回答と設計承認。 発注・回線納期を確定。
2027年1〜2月／G2 | 新回線・AWS・AD/DNS・NPS・PKI構築。 検証環境で現行認証方式と接続を評価。 | 単一障害、経路、認証、 切戻しの試験に合格。
3〜4月／G3 | BR3で先行更改後、BR1、BR2、CTRの順。 AWS認証へ切替し、拠点ごとに5営業日観察。 | 拠点の業務責任者が受入。 重大障害0件、未解決事項を承認。
5月／G4 | ファイル・ポータル移行、端末証明書展開。 管理端末をEAP-TLSへ段階切替。 | 権限・データ照合、全対象端末の 認証試験、例外期限を確定。
6月／G5 | 総合試験、運用訓練、旧NPS・旧AD等廃止。 6月20日検収、6月30日まで旧機器を保持。 | 残置業務の依存解消を確認。 廃止・撤去を発注者が承認。
REQ-MIG-01 必須：各ゲートの証跡と承認を記録。旧ADの廃止はFSMO・DNS・アプリ依存を含めID担当が判定する。
株式会社サンプル機工（架空） ／ 要件定義書 v1.0
21
Notes: 検証用の架空案件。ユーザー指定の背景以外の人数・台数・アドレス・日付・性能値はシナリオ上の仮定。
外部案件資料の引用なし。

## Slide 22
停止時間・切戻しの要件
土曜夜間の拠点切替と、データ移行の切戻しを別々に管理する。
要件ID／項目 | 条件
REQ-MIG-02 必須 NW停止枠 | 各拠点の停止枠は土曜22:00〜日曜02:00（最大4時間）。01:00までに認証・DNS・残置業務・ AWS疎通が合格しなければ切戻しを開始する。
REQ-MIG-03 必須 NW切戻し | 旧機器、結線、Config、経路・DHCP・RADIUS順序を復元し、60分以内に旧環境の主要業務を 回復。切戻し完了と端末試験まで停止枠に含める。
REQ-MIG-04 必須 判断・連絡 | 認証全断15分超、誤経路・情報漏えい疑い、主要業務の回復見込みなしの場合は時刻前でも判断。 移行統括が提案し、発注者責任者が切戻しを決定する。
REQ-MIG-05 必須 データ移行 | ファイル・ポータルは別の土曜20:00〜日曜08:00枠。事前コピー後に書込停止・差分同期・照 合を行う。切替後の書込を旧側へ戻す方法と中止期限を計画する。
REQ-MIG-06 必須 認証の切戻し | EAP-TLS切替は小規模グループから実施。失敗時は承認済み端末プロファイル・RADIUSポリシ ーへ戻す。認証省略による回復は禁止する。
データ移行枠とRTO／RPOの最終値はQ-06で確定。ネットワークを戻すだけでは切替後データの整合性は回復しない。
株式会社サンプル機工（架空） ／ 要件定義書 v1.0
22
Notes: 検証用の架空案件。ユーザー指定の背景以外の人数・台数・アドレス・日付・性能値はシナリオ上の仮定。
外部案件資料の引用なし。

## Slide 23
受入試験と要件の対応
正常系だけでなく、拒否・障害・復旧を端末から確認する。
試験ID／参照要件 | 試験内容 | 合格条件・証跡
T-01／WAN-01〜03 ADR-01、SEC-01 | 閉域残置業務、AWS、拠点間、 ゲスト隔離、誤った経路広告を確認。 | 許可通信のみ成功。 経路表・FWログ・疎通結果を保存。
T-02／ID-01〜06 CLD-01〜02 | 新旧NPS、EAP-TLS、期限切れ・失効・ 未信頼証明書、両NPS停止を確認。 | 正当端末は成功、不正端末は拒否。 NPSログと端末結果を突合。
T-03／AVL-01〜04 PER-01〜03 | 回線・装置・NPS・AZ・CTR停止。 認証と業務の回復時間を測定。 | 60秒／30秒等の対象基準を達成。 切替時刻と業務再開時刻を記録。
T-04／LAN-01〜02 WLAN-01〜03、PER-04〜05 | DHCP・冗長GW・PoE、無線現地測定、 設計同時接続負荷と帯域試験。 | アドレス重複なし。容量・電波・ 応答の基準を満たす。
T-05／MIG-01〜06 OPS-01〜04、DOC-01 | 移行・切戻しリハーサル、通知、 Config復元、運用手順、成果物突合。 | 停止枠内に復旧。通知・復元成功。 重大不具合0件、残件は承認済み。
参照要件の接頭辞REQ-は表内で省略。これは試験分類であり、詳細試験項目は条件・操作・期待値・証跡単位に展開する。
株式会社サンプル機工（架空） ／ 要件定義書 v1.0
23
Notes: 検証用の架空案件。ユーザー指定の背景以外の人数・台数・アドレス・日付・性能値はシナリオ上の仮定。
外部案件資料の引用なし。

## Slide 24
納品物と運用引継ぎ
設計からConfig、試験、運用まで同じ拠点名・機器名・要件IDで追跡する。
成果物 | 必須内容／形式
要件・設計書 | 要件定義、基本・詳細設計、AWS・ID設計、移行設計、試験設計。Wordを基本とし、承認日 ・版・未決事項の処置を記録する。
パラメータ・台帳 | Excelで機種別・ホスト別パラメータ、IP、VLAN、ポート、回線、VPN・BGP、通信許可、証 明書を管理。鍵値は保管先参照のみ。
構成図・Config | Visioで物理・論理・アドレス・試験構成を区別。Configは機種・OS版・ホスト単位で生成 し、対応パラメータと照合する。
工事・試験資料 | ExcelまたはPowerPointで結線・ラック・作業順・切戻し・連絡体制。Excel試験項目表に 期待値、結果、証跡、担当、要件IDを記録する。
運用引継ぎ | WordまたはPowerPointで監視、障害切分け、保守、バックアップ、証明書更新、アカウン ト、変更手順を説明。机上訓練と復元演習を実施する。
REQ-DOC-01 必須：拠点・ホスト名・IP・VLAN・ポート・要件IDの整合を検査し、成果物間の不一致0件で納品する。
株式会社サンプル機工（架空） ／ 要件定義書 v1.0
24
Notes: 検証用の架空案件。ユーザー指定の背景以外の人数・台数・アドレス・日付・性能値はシナリオ上の仮定。
外部案件資料の引用なし。

## Slide 25
未決事項と確認依頼 ①
回答が設計と費用に直結する事項を、基本設計の承認前に確定する。
ID／確認先 | 確認事項 | 未確定の影響
Q-01 発注者・経営 | 初期費用と年間運用費の上限、 閉域回線の二重化へ投資するか。 回答期限：2026年10月16日。 | 機器・回線・AWSの採否、 残置業務の可用性。
Q-02 NW担当・調達 | 採用ベンダー、保守条件、 機器OS版、台数、予備品、納期。 回答期限：2026年11月13日。 | Config構文、冗長方式、 証明書・無線の対応可否。
Q-03 クラウド・ID担当 | AD/NPS/PKIのOS・配置、ファイル方式、 ライセンス、運用責任と移行方式。 回答期限：2026年10月30日。 | サーバ台帳、必要通信、 移行順序と月額費用。
Q-04 発注者・セキュリティ | 拠点Web出口の分散可否、URL制御、 ゲスト利用規程、監査ログの確認。 回答期限：2026年10月30日。 | 出口FWの機能と性能、 経路・NAT・ゲスト設計。
回答までの設計は仮定として明示する。費用・方式を確定した扱いでConfigや工事指示へ展開しない。
株式会社サンプル機工（架空） ／ 要件定義書 v1.0
25
Notes: 検証用の架空案件。ユーザー指定の背景以外の人数・台数・アドレス・日付・性能値はシナリオ上の仮定。
外部案件資料の引用なし。

## Slide 26
未決事項と確認依頼 ②
認証障害時の継続条件と、残置業務の依存関係を明確にする。
ID／確認先 | 確認事項 | 未確定の影響
Q-05 ID・業務担当 | AD/RPC、PKI失効確認、残置アプリの 実通信一覧と必要なFQDNを提示する。 回答期限：2026年11月13日。 | ACL・SG・名前解決設計。 未確認ポートの自動許可禁止。
Q-06 業務責任者 | ファイル・ポータルのRTO 4時間／RPO 24時間 を暫定案とする。リージョン災害、データ移行 12時間枠と整合するか。期限：10月30日。 | バックアップ・データ移行・ 復旧試験と検収条件。 最終値は承認前。
Q-07 NW・業務担当 | 両回線断時、既存無線セッションをいつまで 維持する必要があるか。再認証間隔と端末・AP の実挙動を確認する。期限：11月13日。 | 既存接続の継続可否。 新規認証拒否は確定要件。
Q-08 現地担当・キャリア | 回線の物理分離、固定公開IP、ラック・ 電源・UPS・配線・PoE実測・無線調査結果。 回答期限：2026年11月13日。 | 機器数、給電、工事費、 二重化の実効性と納期。
本書の必須要件と矛盾する回答は変更要求として扱い、影響する設計・台帳・試験を同時に改訂する。
株式会社サンプル機工（架空） ／ 要件定義書 v1.0
26
Notes: 検証用の架空案件。ユーザー指定の背景以外の人数・台数・アドレス・日付・性能値はシナリオ上の仮定。
外部案件資料の引用なし。

## Slide 27
承認・変更管理と設計への引渡し
未決事項を残したまま、設計案を本番設定として確定させない。
段階 | 実施内容・承認条件
要件の承認 | 発注者の情報システム責任者が必須・希望・除外範囲と試験基準を承認。業務責任者は停止時間 ・業務継続条件・復旧目標を確認する。
設計への引渡し | 要件ID、現行値、移行先、根拠ページ、未決事項を引き渡す。参考案と確定値を別の状態で管理 し、ホスト別パラメータを作成する。
変更管理 | 変更理由、影響拠点、費用、停止時間、関連要件・試験IDを記録。機種・経路・認証・アドレス の変更は設計書・台帳・Config・図面へ一括反映する。
最終検収 | 必須要件を満たし、重大不具合0件、残件は期限・責任者付きで承認済みとする。運用引継ぎ、復 旧訓練、全成果物の版を確認して完了とする。
本書は架空シナリオの第1.0版。社名・設備・数値・日時は検証用であり、実際の構築・契約・設定投入には使用しない。
株式会社サンプル機工（架空） ／ 要件定義書 v1.0
27
Notes: 検証用の架空案件。ユーザー指定の背景以外の人数・台数・アドレス・日付・性能値はシナリオ上の仮定。
外部案件資料の引用なし。